| วัตถุประสงค์ | เพื่อให้มีการกำหนดหัวข้อกิจกรรม และหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุรักษ์การใช้พลังงาน |
| --- | --- |
| ขอบเขต | ครอบคลุมถึงการใช้พลังงานในฝ่ายต่าง ๆ ภายในบริษัท |
| คำจำกัดความ |
| EMR | : | ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม (ENVIRONAMENTAL MANAGEMENT REPRESENTATIVE) |
| ENERGY | : | ความสามารถในการทำงานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจใช้งานได้ เช่น เชื้อเพลิง, ความร้อน, ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง |
| หน้าที่ความรับผิดชอบ |
| ผู้จัดการฝ่าย/ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในฝ่ายทุกฝ่าย | : | รับผิดชอบในการสื่อสารให้กับพนักงานในความรับผิดชอบของตนทราบรวมถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ |
| เจ้าหน้าที่พลังงาน | : | รับผิดชอบในการกำหนดวิธีการอนุรักษ์พลังงานในบริษัท |
| เอกสารที่เกี่ยวข้อง |  |  |
| F-04-B-012 | : | ใบเฝ้าติดตามการอนุรักษ์พลังงาน |
| F-04-B-013 |  | กราฟแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้า |
| F-04-B-021 | : | ใบตรวจวัดอุณหภูมิห้องทำงาน ประกาศนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศคำสั่งเรื่องวิธีการอนุรักษ์พลังงาน |
| FLOW CHART ( การอนุรักษ์การใช้พลังงาน ) |
| ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสาร ผู้เกี่ยวข้อง |
| 1.ผู้จัดการทั่วไป (GM) | กำหนดนโยบายในการอนุรักษ์การใช้พลังงาน | ประกาศนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน |  |
| 2. ผู้จัดการฝ่าย/ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในฝ่ายทุกฝ่าย | การกำหนดกิจกรรมในการควบคุมหรือลดการใช้พลังงาน | ประกาศคำสั่งเรื่องวิธีการอนุรักษ์พลังงาน | พนักงาน เจ้าหน้าที่พลังงาน |
| 3. เจ้าหน้าที่พลังงาน | การรายงานการใช้พลังงานประจำเดือน | F-04-B-012 F-04-B-013 F-04-B-021 | EMR |
| 4. เจ้าหน้าที่พลังงาน | การปฏิบัติตามประกาศ กระทรวงพลังงาน |  |  |
| ขั้นตอนการปฎิบัติงาน |
| 1.การให้นโยบายในการอนุรักษ์การใช้พลังงาน |
|  | ผู้จัดการทั่วไป(GM) รับผิดชอบในการให้นโยบายในการอนุรักษ์การใช้พลังงาน ซึ่งกำหนดให้มีการอนุรักษ์พลังงานทางด้านไฟฟ้า ตามประกาศนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน |
| 2. การกำหนดกิจกรรมในการควบคุมหรือลดการใช้พลังงาน |
|  | ผู้จัดการฝ่าย/ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในฝ่ายทุกฝ่าย รับผิดชอบในการสื่อสารให้กับพนักงานในความรับผิดชอบของตนทราบและปฏิบัติตามวิธีการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อควบคุมหรือลดการใช้พลังงาน ตามประกาศคำสั่งเรื่องวิธีการอนุรักษ์พลังงานทั้งในส่วนสำนักงานและส่วนโรงงาน ตามที่เจ้าหน้าที่พลังงานกำหนด |
| สำนักงาน โรงงาน 1. การใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี 2. การใช้แสงสว่างอย่างถูกวิธี 3. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 4. การใช้งานอุปกรณ์สำนักงาน - กาต้มน้ำร้อน - ตู้เย็น - เครื่องถ่ายเอกสาร - เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) - การใช้งานเครื่องจักร/ มอเตอร์ - การใช้งานเครื่องอัดอากาศและลมอัด - การใช้งานระบบแสงสว่าง |
|  | 2.1. สำนักงาน |
|  |  | 2.1.1 การใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี คอมพิวเตอร์นั้นเป็นอุปกรณ์สำนักงานที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในปัจจุบัน แต่ส่วนใหญ่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ใช้งานไม่ค่อยคำนึงถึงความสำคัญของการใช้พลังงานไฟฟ้าที่จะต้องเสียไป เพราะส่วนใหญ่คิดว่าถ้าไม่ใช้ก็ไม่เสียอะไร แต่ความเป็นจริงคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบที่เป็นหม้อแปลงและขดลวด อยู่หลายส่วนด้วยกัน ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อต้นทุนการผลิตแทบทั้งสิ้น ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ประกอบ |
|  |  | Monitor ใช้แสดงผล เป็นส่วนที่มีการใช้พลังงานสูงสุดของเครื่องคอมพิวเตอร์ CPU หรือหน่วยประมวลผลกลาง ถือเป็นหัวใจหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ U.P.S. เป็นอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าในกรณีที่ไฟฟ้าตกหรือดับ จะยังคงมีพลังงานที่สำรองในส่วนนี้จ่ายให้กับคอมพิวเตอร์ Mouse และ Keyboard เป็นอุปกรณ์ป้อนสัญญาณ ทำให้เราสามารถติดต่อกับหน่วยประมวลผลได้โดยตรง |
|  |  | วิธีการประหยัดพลังงานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ |
|  |  | ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งหลังเลิกใช้ ตั้งพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานชั่วคราว |
|  |  | การตั้งเวลาปิดจอมอนิเตอร์สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ WINDOW XP มีดังนี้ |
|  |  | คลิกขวาที่หน้า Desktop เลือกฟังชั่น Properties เลือก Screen Saver เลือก Blank Screen เลือกคลิกที่ ช่องคำว่า Wait ตั้งเวลาที่ 5 นาที คลิก OK |
|  |  | 2.1.2 การใช้แสงสว่างอย่างถูกวิธี |
|  |  | ในปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างมีแนวโน้มที่สูงขึ้นสาเหตุมีมาจากหลายสาเหตุแต่ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมาจากการใช้พลังงานกันอย่างฟุ่มเฟือยใช้โดยไม่รู้คุณค่าของสิ่งเหล่านี้ และที่สำคัญผู้ใช้ที่ไม่คำนึงถึงความสำคัญตรงส่วนนี้เนื่องจากการที่ผู้ใช้ไม่ได้จ่ายเงินด้วยตัวเองจึงไม่รู้ว่าแต่ละครั้งที่ต้องเสียค่าไฟฟ้าไปนั้นมันมาก ซึ่งจะแยกตามประเภทของหลอดไฟฟ้าแสงสว่างที่สำคัญดังนี้ |
|  |  | วิธีการอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง |
|  |  | ปิดสวิตซ์ไฟเมื่อเวลาพักเที่ยงหรือทุกครั้งหลังเลิกใช้ เปิดไฟแสงสว่างเฉพาะจุดที่จำเป็นที่ใช้งานเท่านั้นเช่น ติดตั้งสวิตซ์แบบกระตุกกับโคมไฟทุกจุดที่สามารถติดตั้งได้ เปลี่ยนอุปกรณ์เป็นชนิดประหยัดพลังงาน เช่น - หลอดผอม T8, T5 - บัลลาสต์แรงดันไฟต่ำ, อิเล็กทรอนิคส์ - ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงเพื่อลดจำนวนหลอดไฟลง |
|  |  | 2.1.3 การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ |
|  |  | ระบบปรับอากาศเป็นระบบที่มีการใช้พลังงานค่อนข้างสูงมาก ยิ่งถ้าเป็นในส่วนสำนักงานขนาดใหญ่แล้วต้องใช้พลังงานจำนวนมาก ระบบปรับอากาศที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหลักๆแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนและระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ซึ่งมีการใช้พลังงานมากน้อยแตกต่างกันไป ซึ่งผู้ใช้งานสามารถช่วยลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศได้หลายวิธีซึ่งเป็นวิธีง่าย ๆ ถ้าเราพร้อมใจกันปฏิบัติอย่างถูกต้องและจริงจังจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้ โดยวิธีการประกอบด้วย |
|  |  | วิธีการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ |
|  |  | 2.1.3.1 การปิดพัดลมระบายอากาศเมื่อไม่จำเป็น |
|  |  | ในห้องปรับอากาศมักจะมีพัดลมระบายอากาศซึ่งจะเป็นระบายอากาศภายในห้องโดยเฉพาะห้องที่มีกลิ่นจากควัน อาหาร จำเป็นต้องมีเพื่อระบายอากาศ ให้ถ่ายเทออกภายนอกหมุนเวียนและอากาศภายนอกที่เข้ามาในห้องมีความร้อนจึงทำให้ เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น เราควรเปิดพัดลมระบายอากาศเมื่อจำเป็น เช่น |
|  |  | การเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องที่มีคนมากควรเปิดเครื่องปรับอากาศ และปิดพัดลมระบายอากาศเพื่อให้อากาศในห้องเย็นเร็วขึ้น และเมื่อมีคนเข้ามาในห้องประชุมมาก ๆ จึงเปิดพัดลมเติมอากาศเพื่อระบายอากาศซึ่งจะทำให้เครื่องปรับอากาศ (AIR) ทำงานไม่หนัก ไม่ควรเปิดพัดลมระบายอากาศห้องที่มีคนน้อย เพราะโดยธรรมชาติอากาศจะซึมผ่านตามกรอบประตู และหน้าต่างทำให้พอกับห้องที่มีคนน้อย |
|  |  | 2.1.3.2 การนำตู้ตั้งชิดผนังด้านทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก |
|  |  | ผนังเมื่อได้รับความร้อนจากภายนอก เช่น ความร้อนจากพระอาทิตย์จะทำให้ผนังร้อนขึ้นถ้าเรานำตู้มาตั้งชิดกับผนังจะช่วยป้องกันรังสีความร้อนจากผนังได้ เพราะมีตู้บังเหมือนว่าผนังหนาขึ้นทำให้ความร้อนไม่สามารถผ่านมาได้ทำให้ห้องไม่ร้อน |
|  |  | 2.1.3.3 การย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปรับอากาศ |
|  |  | อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะปล่อยความร้อนออกมา ทำให้อากาศในห้องสูงขึ้นทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักมากกินกระแสไฟมาก ค่าไฟก็มากขึ้น |
|  |  | ตัวอย่างอุปกรณ์ที่มักมีอยู่ในห้องปรับอากาศแต่สามารถย้ายออกได้ เช่น |
|  |  | ตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น หม้อต้มน้ำร้อน เครื่องชงกาแฟ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า |
|  |  | ควรจะมีห้องที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะ |
|  |  | 2.1.3.4 การปิดประตูหน้าต่างให้สนิท |
|  |  | หากเราปิดประตูหน้าต่างไม่สนิทจะทำให้อากาศร้อนภายนอกเข้ามาในห้องจะทำให้ห้องร้อนขึ้น และการทำงานของเครื่องปรับอากาศจะมากขึ้นด้วย ปัญหานี้ดูเล็กน้อยแต่กลับเป็นเรื่องที่พบบ่อย ๆ ถ้าเราปฏิบัติได้จะช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศและค่าไฟได้ |
|  |  | 2.1.3.5 การปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้งาน |
|  |  | ระบบเครื่องปรับอากาศ (แบบน้ำเย็น) ใช้พลังงานประมาณ 1 kWh/ตันความเย็น/ชั่วโมง เช่น เครื่องปรับอากาศขนาด 5 ตัน เปิดใช้งาน 4 ชั่วโมง ใช้พลังงานประมาณ 1 x 5 x 4 = 20 kWh คิดเป็นเงินประมาณ 20 x 3 = 60 บาท (ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 3 บาท ต่อ kWh) การปิดเครื่องปรับอากาศในเวลาที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่มีคนอยู่สามารถลดค่าไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องลงทุน |
|  |  | 2.1.3.6 การติดผ้าม่าน/ มู่ลี่ |
|  |  | ในปัจจุบันห้องทำงานหรืออาคารส่วนใหญ่จะมีกระจก ทำให้ความร้อนภายนอกผ่านเข้ามาในห้องหรืออาคารได้ทำให้อุณหภูมิภายในห้องสูงขึ้นเครื่องปรับอากาศก็ทำงานมากขึ้น ถ้าเราติดผ้าม่าน หรือถ้ามีให้ปิดจะช่วยลดรังสีความร้อนจากภายนอกได้ และเพื่อเป็นการช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศค่าไฟฟ้าก็ลดลงด้วย |
|  |  | 2.1.3.7 การตั้งอุณหภูมิ 25 oC – 27 oC |
|  |  | โดยปกติแล้วอุณหภูมิที่ทำให้ร่างกายของคนเราเกิดความรู้สึกสบายอยู่ที่ 25 oC – 27 oC และการปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 oC จะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานไม่หนักมากเกินไป |
|  | 2.1.4 การใช้อุปกรณ์สำนักงาน |
|  |  | เป็นที่ทราบกันดีว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในสำนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การทำงานไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงาน หรือดำเนินการอื่นๆล้วนเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงาน แต่อย่างไรก็ตามอุปกรณ์เหล่านี้ก็ล้วนอาศัยพลังงานทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น เครื่องถ่ายเอกสาร ปริ้นเตอร์ที่ใช้กับงานด้านเอกสารของสำนักงาน หรือจะเป็นกาต้มน้ำร้อน ตู้เย็น ที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการบริโภคของตัวพนักงานเอง อุปกรณ์สำนักงานทั้งหลายเหล่านี้ล้วนใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น ซึ่งพฤติกรรมการใช้งานของพนักงานเป็นตัวแปรสำคัญที่จะบ่งบอกถึงการใช้งานอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเหล่านี้อย่างคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งพนักงานทุกระดับจะต้องเอาใจใส่กับเรื่องจิตสำนึกในการใช้อุปกรณ์สำนักงานเหล่านี้ โดยวิธีง่ายๆที่พนักงานทุกคนสามารถทำได้ในการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุปกรณ์สำนักงานมีดังต่อไปนี้คือ |
|  |  | วิธีการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์สำนักงาน |
|  |  | 2.1.4.1 กาต้มน้ำร้อน |
|  |  |  | 1) ต้มน้ำในปริมาณที่พอเหมาะกับการใช้งาน อย่าต้มในปริมาณที่มากเกินไปเพราะจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน 2) ถอดปลั๊กออกเมื่อไม่มีการใช้งาน 3) ควรกำหนดเวลากินกาแฟหรือของว่างที่ใช้น้ำร้อน |
|  |  | 2.1.4.2 ตู้เย็น |
|  |  |  | 1) อย่าเปิดตู้เย็นแช่เป็นเวลานานๆ 2) ตั้งตู้เย็นให้ห่างจากผนังเพื่อให้มีการถ่ายเทความร้อนได้ดี 3) ควรตั้งอุณหภูมิภายในตู้เย็น 3-6 OC และในช่องแช่แข็ง -15 ถึง -18 OC 4) อย่านำของที่ยังมีความร้อนเข้าไปแช่ในตู้เย็น |
|  |  | 2.1.4.3 เครื่องถ่ายเอกสาร |
|  |  |  | 1) ถอดปลั๊กทุกครั้งที่เลิกใช้งาน 2) ใช้ระบบถ่าย 2 หน้าจะช่วยลดการใช้กระดาษ (ถ่ายได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) 3) ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า (Reuse paper) |
|  |  | 2.1.4.4 เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) |
|  |  |  | 1) ควรตรวจทานข้อความบนจอภาพโดยใช้คำสั่ง Print Preview ก่อนพิมพ์ 2) ปิดเครื่องพิมพ์เมื่อไม่ใช้งาน 3) ใช้ Electronic Mail (E-Mail) โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมาเป็นเอกสาร 4) ใช้กระดาษใช้แล้ว 1 หน้า (Reused Paper)สำหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สำคัญ |
|  |  |  | วิธีการประหยัดพลังงานในส่วนสำนักงานข้างต้นเป็นแค่แนวทางให้เราปฏิบัติตามหลักหรือวิธีการที่ถูกต้อง ซึ่งมาตรการจะได้ผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับเราทุกคนที่จะให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถ้าเราทำได้จริงก็จะส่งผลกับการอนุรักษ์พลังงานโดยตรงและทำให้ต้นทุนในการผลิตโดยรวมของโรงงานลดลง ซึ่งจะส่งผลดีกับโรงงานและตัวพนักงานเองด้วย |
|  | 2.2. ส่วนโรงงาน |
|  |  | 2.2.1 การใช้งานเครื่องจักร/มอเตอร์ |
|  |  | กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวส่งกำลังซึ่งนับวันจะมีการใช้งานที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำ เครื่องส่งกำลัง ระบบสายพานลำเลียงและอื่นๆ มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานหลักในโรงงานอย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้นการประหยัดพลังงานในส่วนของเครื่องจักรและมอเตอร์จึงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยปริมาณการใช้ที่มากทำให้มีศักยภาพในการประหยัดพลังงานที่มากขึ้นตามไปด้วย |
|  |  | วิธีการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร/มอเตอร์ |
|  |  |  | 2.2.1.1 จัดระเบียบการใช้เครื่องจักร หลีกเลี่ยงการเดินเครื่องตัวเปล่า |
|  |  |  | 2.2.1.2 ติดตั้งระบบ VSD สำหรับปรับความเร็วรอบมอเตอร์ในอุปกรณ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนโหลดการทำงานได้ เช่นปั๊มน้ำที่มีการหรี่วาล์วเนื่องจากอัตราการไหลสูงเกินไป |
|  |  |  | 2.2.1.3 บำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาการสูญเสียและทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรดีอยู่เสมอ |
|  |  |  | 2.2.1.4 เลือกขนาดมอเตอร์ให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ ไม่เลือกขนาดที่สูงกว่างานที่ทำมากเกินไป |
|  |  | 2.2.2 การใช้เครื่องอัดอากาศและลมอัด |
|  |  | เครื่องอัดอากาศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับส่งกำลังให้กับคอมเพรสเซอร์เพื่ออัดอากาศให้มีความดันสูงสำหรับใช้งานกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้แรงดันสูง ซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมากในการผลิตลมอัดเพื่อสามารถใช้งานในกระบวนการผลิต เพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้งานระบบเครื่องอัดอากาศต้องรู้และทำความเข้าใจการทำงานของระบบ และต้องประยุกต์ใช้กับการทำงานที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น ควรเลือกขนาดให้พอดีหรือใกล้เคียงกับขนาดการใช้งานจริงไม่ควรเลือกขนาดที่เล็กเกินไปเนื่องจากจะทำให้ปั๊มลมทำงานหนักหรือไม่ควรเลือกขนาดของเครื่องอัดอากาศที่ใหญ่เกินเนื่องจากต้องใช้พลังงานมากเกินความจำเป็น โดยทั่วไปการใช้เครื่องอัดอากาศที่ถูกควรใช้ขนาดที่มากกว่าปริมาณที่ใช้จริง ประมาณ 1.5 เท่า ในปัจจุบันการใช้เครื่องอัดอากาศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากความสะดวกสบาย แต่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ไม่คำนึงถึงการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ปกติเครื่องอัดอากาศที่ใช้อยู่ทั่วไปถ้าต้องการเพิ่มความดันขึ้น 1 บาร์หรือ 1 กก./ตารางเซนติเมตร จะใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 0.5 เท่า ดังนั้นผู้ดูแลระบบจึงควรวางแผนการใช้งานระบบอัดอากาศให้ดี เช่นถ้าต้องการใช้แรงดันลมอัดที่ 6 บาร์ ก็ควรตั้งให้ระบบสามารถผลิตลมอัดไว้ที่ประมาณ 6.5 -7 บาร์ไม่ควรเนื่องจากที่ไม่ตั้งไว้ให้พอดีกับค่าที่ใช้งานเพราะว่าจะเกิดความดันสูญเสียภายในท่อและอาจจะทำให้เครื่องอัดอากาศตัดต่อบ่อยมากขึ้นทำให้อายุการใช้งานสั้นลง |
|  |  | วิธีการอนุรักษ์พลังงานในระบบเครื่องอัดอากาศและลมอัด |
|  |  |  | 2.2.2.1 ตรวจเช็คการรั่วไหลของลมอัด ตามท่อส่ง ถังพักลม หรือส่วนอื่นๆในระบบส่งจ่ายลมอัด |
|  |  |  | 2.2.2.2 ติดตั้งเครื่องอัดอากาศให้อยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกช่องดูดลมเข้าปั๊มลมมีอุณหภูมิต่ำ |
|  | 2.2.3 การใช้งานระบบแสงสว่าง |
|  |  | ปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าในระบบแสงสว่างในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสิ่งจำเป็นระดับต้นๆและมีแนวโน้มที่สูงขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าการใช้พลังงานในส่วนนี้พนักงานยังคงมองไม่เห็นความสำคัญเนื่องจากคิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการใช้พลังงานในส่วนของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต จึงมีการใช้อย่างฟุ่มเฟือย และที่สำคัญพนักงานหรือผู้ใช้งาน |
|  |  | รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้จ่ายเงินค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นหน้าที่ของโรงงานที่จะต้องอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ จึงทำให้บางครั้งมีการเปิดไฟแสงสว่างทิ้งไว้หรือเปิดในจุดที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ดังนั้นพนักงานทุกคนจะต้องตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่างซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้คือ |
|  |  | วิธีการอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง |
|  |  | ปิดสวิตซ์ไฟเมื่อเวลาพักเที่ยงหรือทุกครั้งหลังเลิกใช้ เปิดไฟแสงสว่างเฉพาะจุดที่จำเป็นที่ใช้งานเท่านั้นเช่น ติดตั้งสวิตซ์แบบกระตุกกับโคมไฟทุกจุด เปลี่ยนอุปกรณ์เป็นชนิดประหยัดพลังงาน เช่น |
|  |  | หลอดผอม T8, T5 บัลลาสต์แรงดันไฟต่ำ, อิเล็กทรอนิคส์ ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงเพื่อลดจำนวนหลอดไฟลง |
| 3. การรายงานการใช้พลังงานประจำเดือน |
|  | 3.1 เจ้าหน้าที่พลังงานจะต้องทำการตรวจติดตามการใช้พลังงานประจำเดือนพร้อมบันทึกลงในใบเฝ้าติดตามการอนุรักษ์พลังงาน ( F-04-B-012) |
|  | 3.2 เจ้าหน้าที่พลังงานจะต้องทำการตรวจวัดอุณหภูมิห้องทำงานเทียบกับอุณหภูมิจากเทอร์โมสตัท และบันทึกในใบตรวจวัดอุณหภูมิห้องทำงาน ( F-04-B-021) |
|  | 3.3 เจ้าหน้าที่พลังงานจะต้องบันทึกการใช้พลังงานของบริษัทฯ ทุก ๆ เดือน โดยบันทึกข้อมูลลงในกราฟแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้า ( F-04-B-013) ส่งให้ EMR อนุมัติ |
|  |  | - กรณีที่ผลการอนุรักษ์พลังงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้ดำเนินการหาสาเหตุและแก้ไข โดยการออก CAR ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใช้พลังงานเกินความจำเป็น |
| 4. การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพลังงาน |
|  | 4.1 เจ้าหน้าที่พลังงาน จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน |
| บันทึกคุณภาพ |
| รายการบันทึกคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ อายุการจัดเก็บ F-04-B-012 : ใบเฝ้าติดตามการอนุรักษ์พลังงาน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนากระบวนการ/เจ้าหน้าที่พลังงาน ฝ่ายพัฒนากระบวนการ 3 ปี F-04-B-013 : กราฟแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้า ผู้จัดการฝ่ายพัฒนากระบวนการ/เจ้าหน้าที่พลังงาน ฝ่ายพัฒนากระบวนการ 3 ปี F-04-B-021 :ใบตรวจวัดอุณหภูมิห้องทำงาน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนากระบวนการ/เจ้าหน้าที่พลังงาน ฝ่ายพัฒนากระบวนการ 3 ปี |