มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัย

SAFETY INSPECTION STANDARDS

OXYGEN AND ACETYLENE GASES  :ถังลมและถังแก๊ส

	ถังลมและถังแก๊สต้องตั้งไว้กับกระบะหรือวัตถุที่มั่นคง รัดด้วยโซ่หรือเหล็กรัด (ไม่ใช้เชือกหรือลวดมัด)

	Fix cylinders to a carrier, or to a fixed object with chain or an approved clamp (Rope or wire is not acceptable).

	ปิดวาล์วเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ปล่อยให้แรงดันลมค้างอยู่ในสายขณะเก็บ

	Always closes cylinder valves when the equipment is not in use. No pressure should be left in the lines when stored.

	วาล์วถังลมและแก๊ส สาย อุปกรณ์ตัด ต้องไม่เปรอะเปื้อนน้ำมันหรือจาระบี

	Keep oil and grease from cylinder valves, hoses, and cutting equipment

	ถังต้องตั้งอยู่ตลอดเวลาทั้งในขณะใช้หรือเก็บ

	Cylinders should be upright position when in use or storage

	ต้องอยู่ห่างจากประกายไฟ วัสดุไวไฟ หรือสะเก็ดไฟจากการเชื่อม

	Keep clear of sparks, flame, or electric welding sparks

	สายลมต้องอยู่ในสภาพดี ไม่เปื้อนน้ำมันหรือจาระบี ไม่มีรอยถลอก ขีดข่วน

	Hose should be in good condition, free of oil and grease and the outer sheath should not be abraded or burnt,

	สายลมต้องม้วนเก็บอย่างเรียบร้อย

	The hoses should be neatly rolled up when stored.

	ถังเปล่าต้องแยกและส่งคืนแวร์เฮ้าส์ ห้ามเก็บไว้บริเวณที่ทำงาน

	Empty cylinders marked and returned to warehouse, not stored in work area.

	ห้ามใช้แก๊สในความดันสูงเกิน 28 พีเอสไอ.(โค๊ตสีจะเป็นสีเดียวกับท่อ)ต้องใช้พร้อมกันทั้งสองถัง

	Never use acetylene at a pressure over 28 psi. Backflash arrestors (color coded same as hoses) must be used on both bottles.

	หัวตัด ต้องมีสภาพดี(ห้ามใช้หัวที่ชำรุดมีรอยร้าว) ปลายต้องสะอาด และจุดไฟติดด้วยอุปกรณ์จุดไฟ.

	Cutting torches must be kept in good condition (not dented cracked or damaged with “cutting splatter).  Tips must be clean to allow even cutting. Must be lit with a friction lighter.

มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัย

SAFETY INSPECTION STANDARDS

ELECTRICAL ROOM  :ห้องควบคุมไฟฟ้า

	ต้องจัดเก็บความสะอาดทั่วไปให้เป็นมาตรฐาน

	Should meet general housekeeping standards.

	ทางเข้าต้องไม่มีสิ่งของเกะกะกีดขวาง ประตูควรเป็นระบบปิดอัตโนมัติและไม่ควรเป็นระบบล็อก

	The entrances to electrical rooms should be clear of all obstructions and the door should automatically close. The door should not be lockable.

	แผงควบคุมไฟฟ้าต้องไม่มีสิ่งของกีดขวางในระยะ 1.5 เมตร

	There should be clear access to all electrical panels of 1.5 meters with no obstructions.

	อุปกรณ์ตรวจจับควัน ต้องตรวจสอบการทำงานด้วยการทดลองทำให้เกิดควัน(และรอสัญญาณแจ้งเหตุจากห้องควบคุม)

	The smoke detector should be checked for operation with test smoke canisters. (wait to see if there is any response from the control room).

	แผงควบคุมวงจรต้องมีฝาปิดมิดชิด(นอกจากชนิดมีตะแกรงปิด)

	Electrical panels should not have any missing or open covers or openings (except grilled or screened vents).

	จัดเก็บสิ่งของต่างๆ ยกเว้นแผ่นแบบแปลนซึ่งต้องวางบนโต๊ะ(ไม่ควรมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆหรือนอต สกรู เก็บไว้ในห้องควบคุมไฟฟ้า)สวิทควบคุมกระแสไฟแรงสูงติดตั้งไว้ในที่ไม่กีดขวางแผงควบคุมหรือทางเดิน

	Clear of all materials except plans that should be stored on a table or desk (there should not be an accumulation of spare parts, nuts, bolts, etc stored in the control room). High Voltage switch gear properly covered is acceptable as long as it does not interfere with access to the panels or walkways.

	ต้องไม่มีสิ่งของต่างๆหรือฝุ่นละอองกองสะสมอยู่บนแผงควบคุมไฟฟ้า

	No materials or accumulation of dust should be evident on top of electrical panels.

	สายไฟที่ต่อเข้าภายในห้องต้องผนึกไว้ด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ

	All cable entrances to the room should be sealed with a non

flammable material.

ELECTRIC ROOM ห้องควบคุมไฟฟ้า(ต่อ)

	ตู้ควบคุมวงจรทุกตู้ต้องสะอาด และมีเครื่องหมายชัดเจน(แน่ใจว่าแผงควบคุมไม่เปรอะเปื้อนฝุ่น น้ำมัน หรือจาระบี และมีเครื่องหมายแสดงถึงจุดที่ควบคุมโดยตู้นั้นๆ)

	All control panels should be clean an clearly marked (ensure the panels are free of dust, oil and grease and the markings show what device is controlled by the panel).

	ฝาตู้ควบคุมวงจรต้องปิดล็อค ไม่สามารถเปิดได้โดยผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

	All doors on panels should be secured and unable to be opened by unauthorized personnel.

	แผงสวิทซ์ไฟทั้งหมดต้องไม่สามารถเปิดได้จนกว่าตู้ควบคุมจงจรจะตัดกระแสไฟก่อน

	All power switchboards should not be able to be opened until the mains supply has been shut off on that panel.

	ถังดับเพลิงต้องเป็นชนิดมาตรฐานสากล

	Fire Extinguishers must comply with fire extinguisher standards

	แสงไฟส่องสว่างต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

	Lighting should comply with lighting standards

	จัดเก็บวัสดุติดไฟทุกชนิด ถังขยะต้องปิดมิดชิด อุปกรณ์ต่างๆต้องนำออกไปหลังจากงานเสร็จแล้ว

	All flammable material must be removed. Garbage containers must have air tight lids and all material removed when work is complete.

มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัย

SAFETY INSPECTION STANDARDS

ตู้ควบคุมวงจร,ส่วนแยกควบคุมวงจร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

LOCAL PANELS, ELECTRICAL DEVICES AND CONTROLS IN THE WORK AREA  :

	ต้องติดตั้งอย่างมั่นคงปลอดภัย บนผนังอาคารหรือเสาเหล็ก(ไม่ใช้วิธีผูกรัดด้วยเชือกหรือลวด)

	Must be securely fastened to a permanent structure such as walls or steel beams (cable ties, rope or wire are not adequate fastenings).

	ต้องปิดผนึกกันฝุ่นหรือน้ำเข้า ตรวจสอบรูรั่วหรือรอยร้าวทุกด้านของตู้(ที่ด้านล่างอาจมีช่องระบายซึ่งได้ผ่านการตรวจรับแล้ว) ตรวจสายไฟเข้าตู้ที่อาจจะหลวม

	Must be sealed against dust and water check for holes or cracks on all sides of panel (the bottom may have a drain hole which is acceptable). Also check for loose electrical cables entering the device.

	จะต้องล็อกปิดผนึก เพื่อป้องกันผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเปิดตู้

	Must be properly locked or sealed to prevent unauthorized access.

	ทางเข้าต้องไม่มีสิ่งของเกะกะทำให้เข้าออกไม่สะดวก(บริเวณอย่างน้อย1.5 เมตร รอบๆตู้ต้องไม่มีวัสดุวางเกะกะ)

	Must be clear of obstructions that prevent easy access ( An area of at least 1.5 meters around the electrical panel must be clear of all obstructions)

	ตู้ต้องสะอาดและมีเครื่องหมายที่ชัดเจน(ไม่มีรอยเปื้อนฝุ่น,จาระบี,หรือน้ำมัน บนแผงควบคุม)

	Must be clean and clearly marked ( there should be no accumulation of dirt, grease  or oil on the panel).

	มีเครื่องหมายแจ้งให้ทราบถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ปฏิบัติงานและตำแหน่งการส่งพลังงาน.

	The markings should identify the device it operates and the location of the power source.

มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัย

SAFETY INSPECTION STANDARDS

LIGHTING :แสงส่องสว่าง

	ไฟฉุกเฉินชนิดแบตเตอรี่(ที่ติดตั้งแล้ว)ต้องมีป้ายให้เห็นชัดเจน และมีการทดสอบการทำงาน

	Battery operated emergency lighting (where installed)  must have clear labeling for testing and must be tested for operation.

	แสงสว่างต้องเพียงพอต่อการทำงาน(สอบถามได้จากผู้ปฏิบัติงาน)

	Must be adequate for the task being performed ( ask operator for his opinion).

	ต้องใช้งานได้(เช็คสวิทซ์เพื่อให้แน่ใจว่าไฟติด)

	Must be functional  (check switches to ensure the lights work).

	ต้องติดตั้งอย่างมั่นคง(ไม่ใช้เชือกหรือลวดมัด)

	Must be securely fastened (rope, wire and cable ties are not acceptable fastening).

	แผ่นสะท้อนแสง แผ่นครอบต้องสะอาดและมีสภาพดี(ไม่แตกร้าวหรือที่ครอบหาย)

	Reflectors and covers must be clean and in good condition (not cracked or discolored)

มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัย

SAFETY INSPECTION STANDARDS

CABLE TRAYS  : รางสายไฟ

	ต้องไม่มีขยะกองสะสม(ต้องไม่มีเศษจาระบี,น้ำมัน,เศษผ้า,เศษหินหรือขี้โคลนทับบนสายไฟ)

	Clear of accumulated rubbish (should not have an accumulation of grease, oil, rags, rocks or mud covering the cables)

	ต้องไม่มีรอยสนิมหรือรอยผุกร่อน

	Should not be rusted or corroded.

	สายไฟต้องเก็บให้เป็นระเบียบ(ใช้ตัวรัดสายไฟ ไม่ใช้เชือกหรือลวดมัด)

	Cables secure and orderly (wire or rope are not acceptable cable clamps).

	ป้องกันในส่วนที่อาจมีหิน,น้ำมัน หรือวัสดุอื่นตกใส่และทำให้สายไฟชำรุด

	Covered where susceptible to falling rocks, oil or other materials that could damage the cable.

	ต้องใช้ขายึดที่มั่นคงแข็งแรง ห้ามใช้เชือกหรือวัสดุอื่นทำเป็นที่ยึดชั่วคราว

	Properly secured with brackets, not supported with rope or other temporary measures.

	ต้องไม่มีวัสดุอื่นห้อยหรือวางไปบนรางสายไฟนอกจากสายไฟเท่านั้น(ท่อยางชั่วคราว,ท่อแข็งหรือถังไม่ควรใช้เป็นฐานวางรางสายไฟ)

	Nothing should be hanging  or supported by the tray, except electrical cables(temporary hoses, pipes or buckets should not be supported from the tray).

มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัย

SAFETY INSPECTION STANDARDS

ELECTRICAL WIRING  : สายไฟ

	Must be run in electrical cable trays or securely fastened every 1.5 meters by proper cable clamps (cable ties, rope or wire is not acceptable).

	สายไฟต้องวางบนรางสายไฟ มีเข็มขัดรัดทุกๆ 1.5 เมตร(ห้ามใช้สายไฟ,เชือก,หรือลวดมัดแทนเข็มขัด)

	Must be terminated using a proper connector that secures the cable from being pulled out and prevents access of water or dust.

	ใช้ตัวเชื่อมต่อสายไฟที่สามารถป้องกันการดึงรั้ง,ป้องกันน้ำและฝุ่น

	Must not have anything supported from the cable or conduit (check that hoses, pipes, buckets are not suspended from electrical wires).

	ต้องไม่มีวัสดุอื่นรองอยู่ใต้สายไฟหรือรางสายไฟ(เช็คท่อยาง,ท่อเหล็กตะแกรงเหล็กต้องไม่ห้อยอยู่กับสายไฟ)

	Must not be dented, bent or have the outer protection damaged in any way.

	ต้องไม่มีส่วนยื่นแหลม,รอยหัก หรือส่วนป้องกันสายไฟชำรุด

	Must be properly tagged where it enters any electrical device (tags identifying the cable must be readable).

	ต้องมีเครื่องหมายถาวรเมื่อสายต่อเข้ากับเครื่องไฟฟ้า(เครื่องหมายบนสายไฟต้องสามารถอ่านได้)

	All wiring must be terminated in an electrical device or junction box. Where an electrical device has been temporarily removed the wiring must be taped and tagged.

	ลวดโลหะทั้งหมด ต้องเอาออกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือกล่องแยกกระแสไฟ ส่วนตำแหน่งซึ่งถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าออกชั่วคราว ลวดโลหะต้องพันครอบปลายและติดเครื่องหมายไว้

	Electrical and communication cords must be clearly tagged as to the last inspection (within the last 6 months). Tag color for date is as follows Jan-Jun 1998 = red, Jul-Dec 1998 = blue, Jan-Jun 1999 = green, Jul- Dec 1999 = yellow.

	โค้ดสำหรับสื่อสารทางการไฟฟ้า ต้องติดไว้ให้ชัดเจนแสดงถึงการตรวจสอบครั้งสุดท้าย(ประมาณ 6 เดือนย้อนหลัง) เครื่องหมายสีและวันที่ดังตัวอย่าง เช่น

มค.- มิย. 2541= สีแดง,  กค.- ธค.2541 = สีน้ำเงิน,  มค.- มิย. 2542=สีเขียว,

กค.- ธค. 2542= สีเหลือง เป็นต้น

มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัย

SAFETY INSPECTION STANDARDS

MOTORS  :มอเตอร์

	ต้องทราบจุดที่ติดตั้ง สวิทตัดกระแสไฟ

	Must be clearly marked for the location of the electrical shut off.

	แผงกันพัดลมต้องติดตั้งอย่างปลอดภัยและไม่มีสิ่งอุดตัน

	Fan guards must be secured to motor and clear of obstructions.

	ต้องไม่มีคราบน้ำมัน,จาระบี,เศษหินและโคลน สะสมอยู่

	Must be clean of oil, grease, rocks and mud buildup .

	กล่องต่อเชื่อมสายต้องปิดและมีสกรูยึดแน่นทุกตัว (ไม่ใช้เชือกหรือลวดมัด)

	Junction box must be sealed and properly secured with all bolts in place (wire, rope and cable ties are not acceptable).

	ต้องไม่มีรอยสนิมหรือการผุกร่อน

	Must not be rusted or corroded

มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัย

SAFETY INSPECTION STANDARDS

PORTABLE WELDING MACHINES  :

ตู้เชื่อมชนิดเคลื่อนย้ายได้

	สายไฟต้องม้วนและแขวนให้พ้นจากแท่นรองตู้เชื่อม

	All cables must be rolled up and hung from appropriate supports

	สายไฟทั้งหมดต้องไม่มีรอยชำรุดจากฉนวนป้องกันภายนอก

	Cables must be free from damage to outer protection.

	การต่อเชื่อมต้องยึดแน่นและมั่นคง ไม่มีรอยชำรุดให้เห็น

	Connections must be securely fastened with no visible damage or wear.

	หัวเชื่อมต้องไม่มีรอยร้าวบนฉนวนที่มือจับ(ต้องไม่เปื้อน โคลน,น้ำมัน,และจาระบี)

	Stinger must not have any cracks or damage to the insulation on the handle (it should also be free of mud, oil and grease).

	แผงควบคุมวงจรต้องสะอาดหน้าปัดตัวเลขต้องมองเห็นชัดเจนและอยู่ในสภาพใช้งานได้

	Control panel must be clean and all indicators and instructions clearly    visible and in working order.

	ฝาครอบเครื่องต้องมีสลักล็อค และเมื่ออยู่ในตำแหน่งเปิดก็สามารถล็อคได้

	Engine covers must latch securely in place and must be able to be  latched in the open position.

	  แบตเตอรี่ต้องยึดแน่นกับแท่น มีหัวครอบขั้ว และต้องสะอาด(ไม่เปรอะเปื้อน น้ำมัน,จาระบี หรือโคลน)

	  Battery must be securely fastened in place, the battery caps in place and            the battery clean (free from dirt, oil, grease and mud).

	เครื่องยนต์ต้องไม่มีรอยรั่วของน้ำมันและไม่มีโคลน หรือน้ำมันทับถมอยู่

	Engine should be free of oil leaks and clear of mud or oil buildup.

	หม้อน้ำต้องไม่รั่ว และไม่มีเศษน้ำมัน หรือโคลนกองอยู่ ฝาครอบกันแรงดันต้องติดตั้งอย่างปลอดภัย (ห้ามแตะต้องฝาหม้อน้ำขณะยังร้อน)

	  Radiator should be free of water leaks and must be clear of oil or mud

buildup. The pressure cap must be securely in place (do not attempt to      touch the cap if the radiator is warm).

	พัดลมหม้อน้ำต้องสามารถป้องกันมือสัมผัส ขณะที่ฝาเครื่องเปิด

	Radiator fan must be protected from access by hands when the covers are open.

	เครื่องเชื่อมต้องตั้งอยู่บนพื้นที่แห้งห่างจากจุดที่จะเปรอะเปื้อนน้ำหรือโคลน

	Welding Machine must be located in a dry location away from potential sources of water or slurry